深圳市科技评审管理关于视频会议系统采购邀标书

| 项目名称 | 视频会议系统 | 采购类型 | 货物类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 深圳市科技评审管理中心 | 采购方式 | 公开招标--竞价 |
| 采购预算 | 14万 |
| 项目简介 | 深圳市科技评审管理中心隶属深圳市科技创新委员会，为了应对即将到来的视频答辩高峰，需要在评审中心新增两间视频答辩室。故采购2套视频会议系统，参数要求如下。 |
| 投标人资格要求 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的国内独立法人； 供应商近三年内无行贿犯罪记录（提供保证函）； 本项目不接受联合体投标；不允许转包或分包。 |
| 投标书编制要求 | 投标人需提交投标文件正本1份、副本2份和报价表正本1份，应使用A4纸打印。投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。 投标人应将投标文件和报价表分别用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。 投标人编写的投标文件必须包括以下部分： 1、商务标 • 视频会议系统详细报价表 • 资格初审表（详见附件1） 2、其它需要提交的文件 • 经年检合格的企业营业执照（复印件加盖公章） • 开户许可证（复印件加盖公章） • 法人受权委托书（签名并盖章） • 法人代表（或委托代理人）身份证（复印件加盖公章） • 质量承诺函（原件加盖公章） |
| 投标截止时间 | 投标文件递交时间：2019年11 月 4 日至2019年11 月 8 日。 投标文件递交截止时间：2019年 11 月 8 日 10:00 开标时间：截标后一周内开标，具体时间另行通知。 投标人务必于截止时间前，将有关文件按要求送达深圳市南山区高新中一道9号软件大厦1123室综合部（联系人：杨小姐 电话：0755-86726134）。 如发生推迟投标截止时间的情况，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。 招标人将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间以后递交的任何投标文件。 投标人在递交投标文件后，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标文件。 |
| 评标方式 | 采用最低评标价法进行评标工作，以价格为主要确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，有效投标报价最低的投标人作为中标供应商。 |
| 纪律与相关事项 | 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至被授予合约书期间，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标小组、招标人联系。 从开标之时起至授予合约书期间，投标人试图在投标文件审查、比较和评价时对评标小组和招标人施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标资格被取消。 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，破坏公平竞争原则。 投标人应保证其提交给招标人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。 投标人自行承担可能因资料遗漏、缺失等造成工作量估计不足的风险。 投标人应承担所有与编写和提交资格文件、投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担本条所述费用。 |
| 产品要求 | 产品类别 品牌型号 控制单价（元） 采购数量 计量单位 小计（元） 视频会议系统 不指定品牌型号 70000 2 套 140000 备注：竞价产品必须满足以下技术指标 |
| 技术指标 | 指标要求（标*号项为必须满足项，详见如下） |
| 基本要求 | 符合ITU H.320、H.323等标准，可进行正常的视频通信。 含1080P高清摄像头及相关辅助线缆。 含全向数字麦克风，收音距离大于6米。 配置移动车架。 *设备满足国产化安全要求 |
| 视频会议终端需求 | *支持1080p 30帧和720P 60帧的高清视频会议终端，支持H.264 SVC、H.264 HP、IPV6及Wi-Fi无线接入。 *支持中、英文语音呼叫 *水平分辨率 1920x1200，视像分辨率1080P，最低照度7lux 视频输入接口1×HD-VI/DVI，1×HDMI/DVI（HDMI支持音频输入），1×VGA/YPbPr 视频输出接口 2×HDMI/DVI（HDMI支持音频输出），1×VGA/YPbPr 音频输入接口 1×卡侬头（XLR），2×RCA，1×阵列麦克风接口HD-AI，1×HDMI（支持音频输入） 音频输出接口 4×RCA，2×HDMI（支持音频输出） 网络接口 2×10/100/1000M LAN，1×Wi-Fi（内置），1×PSTN 控制接口 2xUSB 工作温度 0-40℃ 工作湿度 10%-80% |
| 视频要求 | *支持H.263、H.264等视频编码协议。 *支持60帧/秒动态720P（分辨率为1280x720）、30帧/秒动态1080P（1920x1080）高清视频会议标准和功能，在不高于2M的带宽下可以实现1080P 30帧和720P 60帧。 *支持H.239双流标准和双动态高清双流标准，双路视频均支持连续动态1080P高清画面（第一路视频必须保证1080P 30帧，第二路流保证达到至少1080P 25帧）。 高清摄像头10倍光学变焦，水平/垂直转角±100°/±25°，水平视角8°-70°。 |
| 音频要求 | *支持G.711、G.722、G.722.1C、G.722.1、MPEG4 AAC等音频协议，并支持协议之间的相互转换。 *视频终端均需要配置1个全向数字麦克风，麦克风带静音开关，具备噪音抑制功能，收音半径不小于6米。 *终端具有会议室回声消除功能。 |
| 视频移动车要求 | 优质铝材,喷涂工艺，承重范围>50KG 适合尺寸55英寸到80英寸 上下升降范围在1350mm-1650mm *配备有视听托盘以及摄像头托盘 配备带刹车功能的万向轮，可定位支架 |
| 售后服务要求 | 提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址)，原厂保修3年。 |
| 交货时间 | 5个工作日 |